Faculté des sciences de Tétouan/S4, licence prof énergétique/Conversions EM/Test 1/J Diouri

4/4/2012. Durée : 1h30

Aucun document n’est autorisé

Question 1

.

Question 2

On veut réaliser un transformateur monophasé 5000V/200V, 50 Hz. La section du circuit magnétique sera de 1 dm2. L’induction magnétique maximale ne doit pas dépasser 1,5 T. On posera  ,

Etablir la relation entre v et le flux. Calculez le nombre de spires au primaire et au secondaire.

Rép. N1=1500, N2=60

Question 3

On désire actionner un moteur (220V, 3kW, ) à partir d’un poste d’alimentation situé à plusieurs kilomètres. Calculer la tension au poste sachant que la résistance de la ligne vaut.

Rép. 370 V

Question 4

# Text boxes

Calculer le nombre de spires nécessaires pour que l’électroaimant représenté dans la figure ci contre attire la masse de fer mobile avec une force de 500N

Rép. 65 spires

Soit le transformateur schématisé ci contre. l1 et l2 sont des inductances et la charge est une résistance pure. Tracez le circuit équivalent en rapportant toutes les impédances au primaire. Calculez I1.

Rép. I1=4A