Faculté des Sciences de Tétouan

Master Mécatronique 1

Actionneurs électriques

J Diouri

Test 1

(Circuits magnétiques, circuits alternatifs monophasés et triphasés, transformateurs)

7 mai 2012, durée 2H

Aucun document n’est autorisé

Exercice 1

On rappelle dans la figure ci-dessous le schéma équivalent simplifié d’un transformateur en charge.

On considère un transformateur monophasé 220V/110V-50Hz de puissance apparente 1100 VA.

On a procédé aux essais expérimentaux qui ont donné les valeurs suivantes :

– essai à vide : V1 = 220 V, V2 = 110 V, PV = 25W;

– essai en court-circuit (au secondaire) : I2CC = 10 A, V1CC = 6,22 V ;

– résistances primaire et secondaire mesurées à chaud :

1. Tracer le circuit simplifié pour chaque essai

2. Calculer les éléments de la branche en dérivation (Rép. 1936, 3H)

3. Calculer l’impédance totale ramenée au secondaire

4. Calculer la tension V2 obtenue lorsque V1 = 220 V et que le transformateur débite au secondaire un courant inductif I2 = 10 A avec. (Rép. 107 V)

Exercice 2

- On veut calculer l’énergie magnétique nécessaire pour produire un flux  dans le circuit. On rappelle la formule : . En se servant de la relation de définition de L (liant  à I), établir l’expression de  en fonction de, N  et des dimensions du circuit.

En déduire par dérivation l’expression de la force f qui agit sur la tige d’abord en fonction de puis en fonction de I.

Rép.

Donnez des applications possibles de ce mécanisme.

Exercice 3

La figure montre le schéma d’une ligne alimentant un gros moteur de puissance (5000x736=3680 kW)

Calculez :

La puissance réactive et active consommées par le moteur dans les conditions de fonctionnement indiquées sur la figure (Rép. 2720 kW ; 1696 kVAR)

La puissance réactive fournie par la ligne (Rép. 796 kVAR)

Le courant tiré par la ligne (Rép. 409 A)

Le facteur de puissance de la ligne (Rép. 96%)

Tracez le diagramme vectoriel de la ligne en précisant les valeurs numériques des angles entre les différentes grandeurs.

# Text boxes

La figure ci-contre représente un actionneur électromagnétique. La tige du milieu est la partie mobile. Elle glisse sans frottements dans un mouvement horizontal. Sa position est repérée par l’abscisse x. On note S la section de la tige et on suppose qu’elle est égale à la surface utile de l’entrefer qui a une épaisseur g. Les spires sont parcourues par un courant constant I.

- Démontrer la relation  qui donne la réluctance d’un circuit magnétique. Quelles sont les conditions d’application de cette relation ?

- Exprimez en fonction des données, la réluctance totale du circuit magnétique ainsi constitué. En déduire l’expression de l’inductance L du circuit.