TP pupitre N° 6 Sélection de vitesse

1° \ Nomenclature du matériel hydraulique

1 		Distributeur 4/2 a commande manuelle indexée

2 		Distributeur 3/2 à commande bouton poussoir à rappel ressort

3	 	Manomètre

4		Limiteur de pression à action direct réglable

5		Moteur électrique

6 		Pompe hydraulique à 1 sens de flux

7 		Filtre +indicateur de colmatage

8 		Clapet anti-retour réglable

9		Reniflard

10		Indicateur de température

11 		Crépine

12	 	Indicateur de niveau

13 		Filtre

14		Limiteur de pression assisté à commande proportionnelle

15 		Capteur de pression, débit et température

16 		Distributeur 4/3 centre fermé centrage ressort, commande électrique proportionnelle

17 		Clapet anti-retour

18	 	Vérin hydraulique double effet à double amortissement réglable

19		Capteur de position

2°\ Etalonnage des cartes amplificatrices des appareils à commande proportionnelle

après avoir laisser l’huile chauffée jusqu’à 40 °C nous procédons à l’étalonnage des cartes

Etalonnage et relevé des pressions du limiteur de pression

0V		correspond à une pression de 9 bars

10V 	correspond à une pression de 180 bars

Relevé un mesure de  pression

| Tension | 0V | 1V | 2V | 3V | 4V | 5V | 6V | 7V | 8V | 9V | 10V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pression | 9 | 22 | 38 | 55 | 71 | 89 | 105 | 123 | 140 | 160 | 180 |

Tracé de la courbe étalon du limiteur

cette courbe, directement exploitable, nous permet de définir les tensions de consigne à appliquer au limiteur

pour 9 bars			0V

pour 70 bars			4V

ces deux valeurs restent encore inexactes nous les affinerons en procèdent à des essais

Etalonnage et relevé des débits du distributeur à commande proportionnelle

Relevé des mesures de  débits et pressions

| Tension | 0V | 1V | 2V | 3V | 4V | 5V | 6V | 7V | 8V | 9V | 10V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit | 0 | 0 | 0.24 | 1.78 | 5.8 | 10.2 | 15 | 20.24 | 23.88 | 24.12 | 24.25 |
| pression | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 25 | 17 | 12 |

| Tension | 0V | -1V | -2V | -3V | -4V | -5V | -6V | -7V | -8V | -9V | -10V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit | 0 | 0 | 0.26 | 2.14 | 6.07 | 10.58 | 15.41 | 20.80 | 23.94 | 24.15 | 24.26 |
| pression | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 25 | 17 | 12 |

Tracé de la courbe étalon du distributeur sans correction des débits relevés

Tracé de la courbe étalon du distributeur avec correction des débits pour une delta p de 8bars

Qetalon= Qmesuré*√(8/p mesurée)

nous utiliserons cette courbe pour définir les tensions de consignes à appliquer au distributeur

calcul de consignes à appliquer pour la sortie de tige

de X à Y 150 mm à effectuer avec un débit Qvrai de 10l/min

Qetalon= 0.386Qvrai = 3.86 l /min → consigne –4.4Volts

De Y à Z 100 mm à effectuer avec un débit de 3 l /min

Qetalon= 0.386Qvrai = 1.16l /min → consigne –3 Volts

calcul de consignes à appliquer pour la rentrée de tige

De Z à Y 100 mm à effectuer avec un débit de 4 l /min

Qetalon= 0.7Qvrai = 2.8l /min → consigne 3.9Volts

de Y à X 150 mm à effectuer avec un débit Qvrai de 12l/min

Qetalon= 0.7Qvrai = 8.4 l /min → consigne 6.1Volts

Affiner des consignes

Toutes les consignes doivent être affiner de façon à obtenir des consignes les plus proches de la réalité car les calculs n’intègrent pas toutes les perturbations inhérentes au système

Contrôle et Réglage des rampes de montée et descente de pression

La montée de la pression de 9 à 70 bars doit être effectuée en 5 secs.

La descente de la pression de 9 à 70 bars doit être effectuée en 5 secs.

Nous avons controlés visuellement a l’aide de l’oscilloscope ces rampes